Додаток 2

до оголошення

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

щодо спрощеної закупівлі

на закупівлю товару: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

(Сітчастий контейнер),

за кодом ДК 021-2015: 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску.

Вимоги:

- Постачальник відповідає за якість поставленої продукції, забезпечує зберігання товару, та/або його неушкодженість при транспортуванні. Товар, повинен відповідати державним стандартам та технічним умовам.

- Товар повинен поставлятись виключно в упаковці виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру. Термін дії товару  не менше одного року.

- Учасник повинен надати довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує виконання своїх зобов’язань у разі підписання з ним договору на основі такого проекту договору

- У разі, якщо по тексту інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – приймати вираз  «або еквівалент» (відповідно до абз. 2  частини четвертої  14 статті Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями).

- Сітчастий  контейнер об’ємом 1,1  м3, габаритні розміри  з колісною базою В/Ш/Д. 1370/1370/1045 мм.

- Плоска металева кришка з отвором та гумовим клапаном для безпечного занурення відповідних відходів товщиною 1.2 мм з порошковим фарбуванням у колір відповідний до сортованих відходів згідно ДСТУ 8476:2015, стійка до атмосферних явищ, отвір захищений гумовою накладкою для уникнення поранення, наявність ребер жорсткості та з посиленою планкою для захвата.

- Корпус оцинкований відповідно до норм ISO1461:2009 та ГОСТ 9.307-89. Рама з профільної труби 20x20 мм., сітка зварена 50x50x3,0 мм. Інформаційна металева табличка, щодо відповідного призначення контейнера. На фронтальній частині по центру з розмірами 300х420 мм.

- Система пристроїв захоплення контейнера для розвантаження повинна відповідати євростандарту, обладнаний кронштейнами захвату механізмами спецтехніки, боковими ручками.

- Пересувний механізм складається з 4-х самонаправлених коліс d-200 мм., передні колеса з тормозним пристроєм, задні колеса з направляючим рух пристроєм, кронштейн для укріплення коліс кріпиться до корпусу контейнера методом зварювання з метою надійності та довго тривалості експлуатації.

- Конструкція контейнера повинно мати потужне виконання, що стійке до деформації під час експлуатації.

- Кріплення конструктивних елементів проводиться методом зварювання, бути надійним та довговічним.

- Загальна вантажопідйомність 250 кг.

- Строк гарантії протягом 12 місяців з дня передачі контейнерів, за умови дотримання «Замовником» правил і умов  експлуатації.

- Товар повинен відповідати вимогам нормативів з охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Примітка:

1. Постачальником повинні бути дотримані основні технічні вимоги до предмету закупівлі, не заперечується постачання товару з додатковими технічними характеристиками, які не вплинуть на якість товару.

2. Умовою поставки товару є безкоштовна доставка навантаження та розвантаження за адресою Покупця з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Покупця.

3. Поставка товару здійснюється за рахунок Продавця за адресою Покупця, а також навантаження та розвантаження за рахунок та силами Постачальника.

| Учасник процедури електронної закупівлі або інша уповноважена посадова особа | _____________________________ (підпис) МП (за наявності) | ___________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |