Додаток 2

до оголошення

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

щодо спрощеної закупівлі

на закупівлю послуги: «Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Послуги з поточного  ремонту артезіанської свердловини №17, яка розташовується за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Партизанська, 74А)»

код національного класифікатора України ДК 021:2015 - 76530000-7 Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт )»

Вимоги:

- Учасник повинен надати довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує виконання своїх зобов’язань у разі підписання з ним договору на основі такого проекту договору

- У разі, якщо по тексту інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – приймати вираз  «або еквівалент» (відповідно до абз. 2  частини четвертої  14 статті Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями).

- Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

- Термін надання послуг до 30.09.2021 року.

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Поточний ремонт та послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт:

- Провести вимірювання статистичного, динамічного рівня, глибини свердловини та дебіту до початку виконання робіт.

- Виконати очищення свердловини від мулистих та органічних відкладень.

- Провести відновлення дебіту за допомогою віброхвильового обладнання.

- Виконати випробування (визначення статистичного, динамічного рівня, глибини свердловини та дебіту) після проведення очищення.

- Провести телеінспекційне обстеження після проведення очищення.

Експлуатаційні характеристики свердловини №17:

•	Глибина свердловини – 152м;

•	Діаметр обсадної труби – 219 мм.

•	Статичний рівень – 99,75 м.

Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження.

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

Довідка в довільній формі про наявність необхідного обладнання для надання послуг. Учасник повинен мати в користуванні (наявність власної, чи такої, що використовується  на правах оренди, лізингу, найму тощо):

а). телеінспекційну систему (систему відеообстеження) з параметрами:

• наявність двох камер з можливістю обертання всередині корпусу на 360 градусів;

• камера нижнього та камера бокового огляду.

б). гідроочисну техніку (не менш ніж 2 од.) з параметрами:

• тиск насоса не менше ніж  63 МПа;

• витрати води  не менше ніж 75 л/хв

в). компресор дизельний з параметрами: • продуктивність не менше ніж  10 м3/хв повітря; • надлишковий тиск  не менше ніж 7 кгс/см2

г). ерліфт для видалення дрібних фракцій до 50мм.

Для підтвердження наявності зазначеної в довідці техніки необхідно надати копії документів, які підтверджують права власності на неї .

У разі використання орендованої техніки, механізмів та обладнання, транспортного(-их) засобу(-ів) надати документи:

- копії договору (-ів) оренди з зазначенням переліку транспортного(-их) засобу (-ів) орендованої техніки, обладнання;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- гарантійний лист від власника техніки про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору.

Копії паспортів (або інструкцій, або керівництв з експлуатації) з технічними характеристиками гідроочисного обладнання та опис технологічного процесу.

Довідка в довільній формі про наявність необхідного штату працівників для надання послуг.

Кількість, склад працівників та їх професії повинні відповідати предмету закупівлі та кількості використовуваного обладнання для надання послуг та їх обсягу.

Разом з довідкою надати:

- копії трудових книжок працівників (першої сторінки та сторінки останнього запису про працевлаштування) або документів, що підтверджують трудові відносини таких працівників з учасником.

Крім того, надати сертифікати (посвідчення) на працівників підприємства, які пройшли відповідне навчання.

Надати копію кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-кошторисника (проектувальника) завіреного печаткою та його підписом (діючий згідно «Повідомлення про внесення в реєстр інженерів-проектувальників» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) та копію наказу щодо призначення інженера-кошторисника (проектувальника) до штатного розкладу Учасника або іншого документу що підтверджує трудові відносини між Учасником та даною особою.

Довідка в довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. До довідки надати копії договорів, зазначених в довідці, та документи, що підтверджують факт надання послуг (копії актів наданих послуг з відміткою про виконання та копії відгуків).

*Аналогічним вважається договір за аналогічним предметом закупівлі (спільні перші 4 цифри ЄЗС).

Надати підтвердження розрахунку вартості у складі: кошторис, пояснювальна записка, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат.

При складанні кошторису для визначення вартості послуг учасникам необхідно користуватися Державними будівельними нормами України (відомчими, СОУ, затвердженими та погодженими Міністерством регіонального розвитку України), відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1-2013. Обов’язково надати підтвердження можливості використання зазначених норм (за винятком державних) відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013.

Кошторисна документація повинна бути розроблена в програмному комплексі АВК-5, пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника.

| Учасник процедури електронної закупівлі або інша уповноважена посадова особа | _____________________________ (підпис) МП (за наявності) | ___________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з урахуванням усіх витрат, податків і зборів пов’язаних предметом закупівлі, у відповідності до вимог цієї документації.